GSM  ANTENNA  SPECIFICATION

(MODEL:BY-GSM/AMPS-10)

- Product  Overview

This Antenna frequency is 850Mhz/1900Mhz or 900MHz/1800Mhz

（II） Main Technical Specifications

Frequency Range（MHz）  850Mhz/1900Mhz or 900MHz/1800Mhz 
Bandwidth（MHz） 90/280 
VSWR ≤1.5 
Gain（dBi） 2 
Max Input power（W） 60 
Input Impedance（Ω） 50 
Polarization Type Vertical 
Antenna size: 46 mm(D)×14.5mm(H)

Cable Length﹙mm﹚ 2500 ,3000,5000 etc. 
Cable Type RG174 
Connector Type SMA/SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX /MMCX or other  
Mounting  Hole Mounting 
Housing Black 
Storage Temperature -45℃ to +75℃ 
Operating Temperature -45℃ to+75℃

（III）Characteristic curve

JIAXING BEYONDOOR ELECTRONICS CO.,LTD

Addr.:   #101, Weiyi West Road, Dongzha  Economic Zone ,Jiaxing 314000,Zhejiang,China

E-MAIL: SIZUO@126.COM         Tel: +86-573-82127009      Fax: +86-573-82052070